Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Trg Republike Hrvatske 15    p.p. 257    10000 Zagreb,     Hrvatska

Tel/fax: ++ 385 – (0)1 – 4888 – 400/4888 – 404

http://www.hnk.hr/      e-mail: intendantica@hnk.hr

PREDMET: Poziv na dostavu ponude za led rasvjetu

Hrvatsko narodno kazalište  pokrenulo  je nabavu  te upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove bezPDV-a naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabavepropisane Zakonom o javnoj nabavi.

- OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je led rasvjeta

sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 45.000,00 kn  bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:EV-47/19

- KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio okvirnu količinu predmeta nabave, obzirom da se zbog prirode predmeta nabave ne može odrediti točna količina. Stvarna nabavljena količina usluga na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine.

Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

- UVJETI NABAVE

Način izvršenja: narudžbenica

Rok izvršenja: Naručitelj će s odabranim Ponuditeljem sklopiti ugovor po konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja. Ugovor mora biti u skladu s ponudom.

Sklopljeni ugovor će sadržavati klauzulu o suglasnosti obiju ugovornih strana prema kojoj Naručitelj nije u obvezi za vrijeme trajanja Ugovora naručiti sve količine

Rok trajanja ugovora: dok se ne realizira vrijednost nabave  po kojoj ukupna plaćanja ne smiju prelaziti procjenjenu vrijednost nabave, ali ne duže od godinu dana

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude

Mjesto izvršenja: lokacija Ponuditelja

Rok, način i uvjeti plaćanja: Obračun i naplata obavit će se nakon

potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu,

a sve prema stvarno izvršenim količinama iz Troškovnika.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti izvršitelju u roku 30

(trideset) dana od dana primitka računa.

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja s cijenom u kn. Cijena je nepromjenjiva. Ucijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude

Kriterij odabira ponude: najniža cijena

- DOKAZI SPOSOBNOSTI:

- Obrazac ponude (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe Ponuditelja)

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući

registar ili odgovarajuću potvrdu - ne starija od 3 mjeseca od dana objave na webu. Ovim

dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno

dokazati postojanje navedene sposobnosti.

- Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje

sjedišta gospodarskog subjekta - ne starija od 30 dana od dana objave na webu.

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja

dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je

gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja

navedenih obveza. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja

obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.

- Troškovnik (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja)

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj

preslici.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu

izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju

nadležna tijela.

Ukoliko ponuditelj namjerava dio predmeta nabave dati u izvršavanje jednom ili više

podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu predmeta nabave koji namjerava

dati u izvršavanje podizvoditelju te podatke o svim predloženim podizvoditeljima (ime,

tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište i OIB).

Ponuditelj je dužan priložiti izjavu podizvoditelja da prihvaća staviti vlastite resurse na

raspolaganje ponuditelju u svrhu izvršavanja predmeta nabave. Iz izjave treba bit razvidan

predmet nabave (naziv predmeta nabave) na koji se izjava odnosi.

- SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Obrazac ponude(ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

Dokazi (traženi dokumenti);

- ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je 15.07.2019. godine do 11:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici , preporučenom poštom ili osobno na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, uz naznaku predmeta nabave  i oznaku „NE OTVARAJ“.

- OSTALO

Obavijest u vezi predmeta nabave: Irena Hirc Ivanjek,tel: 01 48 88 506

e-mail: iivanjek@hnk.hr

Obavijest o rezultatima provedenog postupka: obavijest o rezultatima provedenog postupka /dostavit će se na mail adresu ili poštom na adresu ponuditelja. kojima je upućen poziv na dostavu ponuda

S poštovanjem,

Intendantica HNK

Mr.sc. Dubravka Vrgoč

PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA LED RASVJETU

| Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Cijena | Ukupna cijena kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kn/kom |  |
| 1. | Nabava i prijevoz vodotijesne nadgradne LED svjetiljke, snage max. 20W, svjetlosnog toka min. 2500lm, i svjetlosne iskoristovosti min 125lm/W. Tijelo svjetiljke izrađeno od polikarbonata otpornog na udarce, dimenzija max. DxŠxV: 1170mmx66mmx63mm. Poklopac optičkog sklopa izrađen od polikarbonata ili stakla, visoke UV i termičke stabilnosti, i otpornosti na udarce, min. IK08. Stupanj zaštite od prodora vlage i prašine min.IP66 za cijelu svjetiljku. LED izvori visoke iskoristivosti, boja svjetla max. 4000K, faktor uzvrat boje CRI > 80, održavanje svjetlosnog toka min. L80B50:50.000 sati rada. Radna temperatura (temperatura okoliša): min. od -20 do +35 ˚C. Integrirana klasa zaštite II. Težina svjetiljke max. 0,9 kg. Kut svjetla max. 125°. Integrirano preko ožičenja 2x1.5mm2, sa rješenjem za brzo spajanje na oba kraja svjetiljke kako bi se omogućilo postavljanje jedne ili više kontinuiranih instalacija. U cijenu svjetiljke uključiti pribor za ovjesnu montažu. | kom | 10 |  |  |
|  | Ponuditelj treba priložiti kataloški materijal na hrvatskom jeziku iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |
|  | Jamstveni list proizvođača kojim se jamči da će proizvod ispravno raditi, u kojem su navedeni uvjeti jamstva te navedeni postupci za popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda u jamstvenom roku od min. 5 godina. |  |  |  |  |
|  | Ponuditelj treba priložiti izjavu o sukladnosti (CE deklaraciju) kojom dokazuje sukladnost proizvoda sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016), odnosno primijenjenim normama, te odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2011/65/EU. |  |  |  |  |
|  | Zbog osiguranja kvalitete ponuđenog proizvoda i usklađenosti proizvodnog procesa sa upravljanjem kvalitetom i zaštitom okoliša, te osiguranja kvalitete u fazi realizacije projekta, ponuditelj je dužan priložiti certifikate ISO 9001 i ISO 14001 proizvođača svjetiljaka za djelatnosti proizvodnje i prodaje rasvjetnih tijela, te certifikate ISO 9001 i ISO 14001 ponuditelja za djelatnost prodaje rasvjetnih tijela. |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka: |  |  |  |  |
|  | Tungsram LED Integrirani Mariner 20W ili jednakovrijedna |  |  |  |  |
|  | Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku (navesti naziv, tip, proizvođača i zemlju proizvodnje): |  |  |  |  |
| 2. | Nabava i prijevoz nadgradne LED svjetiljke, snage max. 8W, svjetlosnog toka min. 800lm, i svjetlosne iskoristovosti min 100lm/W. Tijelo svjetiljke izrađeno od polikarbonata otpornog na udarce, dimenzija max. DxŠxV: 581,5mmx25.9mmx37.3mm. Poklopac optičkog sklopa izrađen od polikarbonata ili stakla, visoke UV i termičke stabilnosti, i otpornosti na udarce, min. IK02. Stupanj zaštite od prodora vlage i prašine min.IP20 za cijelu svjetiljku. LED izvori visoke iskoristivosti, boja svjetla max. 4000K, faktor uzvrat boje CRI > 80, održavanje svjetlosnog toka min. L70:30.000 sati rada. Radna temperatura (temperatura okoliša): min. od -20 do +40 ˚C. Integrirana klasa zaštite II. Težina svjetiljke max. 0,1 kg. Kut svjetla max. 170°. U cijenu svjetiljke uključiti pribor za nadgradnu montažu. | kom | 30 |  |  |
|  | Ponuditelj treba priložiti kataloški materijal na hrvatskom jeziku iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |
|  | Jamstveni list proizvođača kojim se jamči da će proizvod ispravno raditi, u kojem su navedeni uvjeti jamstva te navedeni postupci za popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda u jamstvenom roku od min. 3 godine. |  |  |  |  |
|  | Ponuditelj treba priložiti izjavu o sukladnosti (CE deklaraciju) kojom dokazuje sukladnost proizvoda sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016), odnosno primijenjenim normama, te odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2011/65/EU. |  |  |  |  |
|  | Zbog osiguranja kvalitete ponuđenog proizvoda i usklađenosti proizvodnog procesa sa upravljanjem kvalitetom i zaštitom okoliša, te osiguranja kvalitete u fazi realizacije projekta, ponuditelj je dužan priložiti certifikate ISO 9001 i ISO 14001 proizvođača svjetiljaka za djelatnosti proizvodnje i prodaje rasvjetnih tijela, te certifikate ISO 9001 i ISO 14001 ponuditelja za djelatnost prodaje rasvjetnih tijela. |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka: |  |  |  |  |
|  | Tungsram LED T5 Batten ECO 8W ili jednakovrijedna |  |  |  |  |
|  | Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku (navesti naziv, tip, proizvođača i zemlju proizvodnje): |  |  |  |  |
| 3. | Nabava i prijevoz vodotijesne nadgradne LED svjetiljke, snage max. 30W, svjetlosnog toka min. 3800lm, i svjetlosne iskoristovosti min 127lm/W. Tijelo svjetiljke izrađeno od polikarbonata otpornog na udarce, dimenzija max. DxŠxV: 1170mmx66mmx63mm. Poklopac optičkog sklopa izrađen od polikarbonata ili stakla, visoke UV i termičke stabilnosti, i otpornosti na udarce, min. IK08. Stupanj zaštite od prodora vlage i prašine min.IP66 za cijelu svjetiljku. LED izvori visoke iskoristivosti, boja svjetla max. 4000K, faktor uzvrat boje CRI > 80, održavanje svjetlosnog toka min. L80B50:50.000 sati rada. Radna temperatura (temperatura okoliša): min. od -20 do +35 ˚C. Integrirana klasa zaštite II. Težina svjetiljke max. 0,9 kg. Integrirano preko ožičenja 2x1.5mm2, sa rješenjem za brzo spajanje na oba kraja svjetiljke kako bi se omogućilo postavljanje jedne ili više kontinuiranih instalacija.U cijenu svjetiljke uključiti pribor za ovjesnu montažu. | kom | 14 |  |  |
|  | Ponuditelj treba priložiti kataloški materijal na hrvatskom jeziku iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |
|  | Jamstveni list proizvođača kojim se jamči da će proizvod ispravno raditi, u kojem su navedeni uvjeti jamstva te navedeni postupci za popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda u jamstvenom roku od min. 5 godina. |  |  |  |  |
|  | Ponuditelj treba priložiti izjavu o sukladnosti (CE deklaraciju) kojom dokazuje sukladnost proizvoda sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016), odnosno primijenjenim normama, te odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2011/65/EU. |  |  |  |  |
|  | Zbog osiguranja kvalitete ponuđenog proizvoda i usklađenosti proizvodnog procesa sa upravljanjem kvalitetom i zaštitom okoliša, te osiguranja kvalitete u fazi realizacije projekta, ponuditelj je dužan priložiti certifikate ISO 9001 i ISO 14001 proizvođača svjetiljaka za djelatnosti proizvodnje i prodaje rasvjetnih tijela, te certifikate ISO 9001 i ISO 14001 ponuditelja za djelatnost prodaje rasvjetnih tijela. |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka: |  |  |  |  |
|  | Tungsram LED Integrirani Mariner 30W ili jednakovrijedna |  |  |  |  |
|  | Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku (navesti naziv, tip, proizvođača i zemlju proizvodnje): |  |  |  |  |
| 4. | Nabava i prijevoz vodotijesne nadgradne LED svjetiljke, snage max. 49W, svjetlosnog toka min. 6200lm, i svjetlosne iskoristovosti min 127lm/W. Tijelo svjetiljke izrađeno od polikarbonata otpornog na udarce, dimenzija max. DxŠxV: 1470mmx66mmx63mm. Poklopac optičkog sklopa izrađen od polikarbonata ili stakla, visoke UV i termičke stabilnosti, i otpornosti na udarce, min. IK08. Stupanj zaštite od prodora vlage i prašine min.IP66 za cijelu svjetiljku. LED izvori visoke iskoristivosti, boja svjetla max. 4000K, faktor uzvrat boje CRI > 80, održavanje svjetlosnog toka min. L80B50:50.000 sati rada. Radna temperatura (temperatura okoliša): min. od -20 do +35 ˚C. Integrirana klasa zaštite II. Težina svjetiljke max. 0,9 kg. Integrirano preko ožičenja 2x1.5mm2, sa rješenjem za brzo spajanje na oba kraja svjetiljke kako bi se omogućilo postavljanje jedne ili više kontinuiranih instalacija.U cijenu svjetiljke uključiti pribor za ovjesnu montažu. | kom | 21 |  |  |
|  | Ponuditelj treba priložiti kataloški materijal na hrvatskom jeziku iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke karakteristike svjetiljke. |  |  |  |  |
|  | Jamstveni list proizvođača kojim se jamči da će proizvod ispravno raditi, u kojem su navedeni uvjeti jamstva te navedeni postupci za popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda u jamstvenom roku od min. 5 godina. |  |  |  |  |
|  | Ponuditelj treba priložiti izjavu o sukladnosti (CE deklaraciju) kojom dokazuje sukladnost proizvoda sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016), odnosno primijenjenim normama, te odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2011/65/EU. |  |  |  |  |
|  | Zbog osiguranja kvalitete ponuđenog proizvoda i usklađenosti proizvodnog procesa sa upravljanjem kvalitetom i zaštitom okoliša, te osiguranja kvalitete u fazi realizacije projekta, ponuditelj je dužan priložiti certifikate ISO 9001 i ISO 14001 proizvođača svjetiljaka za djelatnosti proizvodnje i prodaje rasvjetnih tijela, te certifikate ISO 9001 i ISO 14001 ponuditelja za djelatnost prodaje rasvjetnih tijela. |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka: |  |  |  |  |
|  | Tungsram LED Integrirani Mariner 49W ili jednakovrijedna |  |  |  |  |
|  | Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku (navesti naziv, tip, proizvođača i zemlju proizvodnje): |  |  |  |  |
| 5. | Nabava i prijevoz industrijske viseće LED svjetiljke, snage max. 56W, svjetlosnog toka min. 9900lm, i svjetlosne iskoristovosti min 176lm/W. Tijelo svjetiljke izrađeno od polikarbonata otpornog na udarce, dimenzija max. DxŠxV: 385mmx250mmx57mm. Poklopac optičkog sklopa izrađen od polikarbonata ili stakla, visoke UV i termičke stabilnosti, i otpornosti na udarce, min. IK08. Stupanj zaštite od prodora vlage i prašine min.IP20 za lektrični dio, te IP40 za optički dio svjetiljke. LED izvori visoke iskoristivosti, boja svjetla max. 4000K, faktor uzvrat boje CRI > 80, održavanje svjetlosnog toka min. L80B50:50.000 sati rada. Radna temperatura (temperatura okoliša): min. od -30 do +60 ˚C. Težina svjetiljke max. 0,9 kg. U cijenu svjetiljke uključiti ovjesni pribor duljine 1.5m. U cijenu svjetiljke uključiti pribor za ovjesnu montažu. | kom | 12 |  |  |
|  | Jamstveni list proizvođača kojim se jamči da će proizvod ispravno raditi, u kojem su navedeni uvjeti jamstva te navedeni postupci za popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda u jamstvenom roku od min. 5 godina. |  |  |  |  |
|  | Ponuditelj treba priložiti izjavu o sukladnosti (CE deklaraciju) kojom dokazuje sukladnost proizvoda sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016), odnosno primijenjenim normama, te odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2011/65/EU. |  |  |  |  |
|  | Zbog osiguranja kvalitete ponuđenog proizvoda i usklađenosti proizvodnog procesa sa upravljanjem kvalitetom i zaštitom okoliša, te osiguranja kvalitete u fazi realizacije projekta, ponuditelj je dužan priložiti certifikate ISO 9001 i ISO 14001 proizvođača svjetiljaka za djelatnosti proizvodnje i prodaje rasvjetnih tijela, te certifikate ISO 9001 i ISO 14001 ponuditelja za djelatnost prodaje rasvjetnih tijela. |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka: |  |  |  |  |
|  | Tungsram HB IP20 56W jednakovrijedna |  |  |  |  |
|  | Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku (navesti naziv, tip, proizvođača i zemlju proizvodnje): |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

NAPOMENA:

Cijene su bez PDVa.

U cijeni uređaja mora biti uračunta isporuka robe.

OBRAZAC PONUDE

Predmet nabave: LED RASVJETA

Naručitelj: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Trg Republike Hrvatske 15, 10000 Zagreb,

| Ponuditelj: | Naziv |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sjedište |  |
|  | Adresa |  |
|  | OIB |  |
|  | Broj računa |  |
|  | U sustavu Poreza na dodanu vrijednost | DA NE (zaokružiti odgovor) |
|  | Adresa za dostavu pošte |  |
|  | E-mail |  |
|  | Kontakt osoba ponuditelja |  |
|  | Broj telefona |  |
|  | Broj telefaksa |  |

| Podizvoditelj: | Naziv |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sjedište |  |
|  | OIB |  |
|  | Broj računa |  |
| Led rasvjeta | Predmet |  |
|  | Količina |  |
|  | Vrijednost |  |
|  | Mjesto |  |
|  | Rok |  |

Ukoliko ponuditelj nema podizvoditelja gornju tablicu ne ispunjava već je dužan istu precrtati kosom linijom i napisati slijedeći tekst „Robu ćemo izrađivati samostalno“

| Predmet nabave: Led rasvjeta |  | Iznos brojevima | Iznos slovima |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cijena ponude bez PDV-a |  |  |
|  | PDV |  |  |
|  | Ukupna cijena ponude s PDV-om |  |  |

NAPOMENA: Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Za slučaj da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, spremni smo uslugu izvršiti sukladno uvjetima iz natječajne dokumentacije.

Rok valjanosti ponude: suglasni smo da ova ponuda ostane pravovaljana 60 dana od dana otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka roka.

U _______________, dana_______________

ZA PONUDITELJA

__________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe) Zagreb, 09.07.2019.